ООО «Модульдом-Урал»

г. Екатеринбург, пр. Промышленный,10, въезд №3

Тел.: (343) 200-24-23, 8-912-280-97-71. www.moduldom-ural.ru, e-mail: moduldom@mail.ru

Звоните и приезжайте: ПН-ПТ с 9:00  до 18:00, СБ с 11:00 до 14:00

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДАЧНЫЕ БЫТОВКИ от 18.01.2017.

| Размер | Профлист цветной | Фальшбрус | Шале | Блок-хаус | Комплектация «Эконом»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000*2400 | 58 800 | 60 900 | 60 900 | 64 400 | - 8 200 |
| 4000*2400 | 69 900 | 73 500 | 73 500 | 78 700 | - 9 900 |
| 6000*2400 | 83 700 | 87 700 | 87 700 | 94 300 | - 12 200 |
| 6000*3000 | 92 700 | 96 700 | 96 700 | 103 300 | - 13 200 |
| ** Комплектация «Эконом»: внутри – ДВП, утепление – мин вата рулонная, каркас - уголок 50 без косынок, крыша односкатная, окно пвх 700*700 поворотное, освещение – патроны потолочные |

СПЕЦИФИКАЦИЯ (комплектация «Стандарт»)

| Каркас: | Уголок металлический 63 мм + косынки сталь 4мм Окраска – грунт-эмаль При обшивке Фальшбрус\Блок-хаус\Шале – уголок только по нижнему основанию |
| --- | --- |
| Наружная обшивка: | Профлист цветной С-8 \Фальшбрус \ Блок-хаус \ Шале |
| Внутренняя обшивка: | Стекломагниевы лист СМЛ (опция – вагонка, ЛДСП) |
| Кровля: | Двускатная Профлист С-21 оцинкованный. Высота конька – 250мм. (опция – цветной профлист, опция – конек – 500мм) |
| Утепление: | Мин плита базальтовая 50 мм (Пол, стены, потолок) (опция – 100\150мм) |
| Парогидроизоляция: | Изоспан «В» либо аналог |
| Полы: | Плита ДВП (дно) Доска 25 мм + фанера 8мм (или ЛДСП) (опция - линолеум синтетический) |
| Окна: | ПВХ поворот-откид 800*800 – 1шт Двойное остекление (опция – увеличение размеров, количества окон) |
| Дверь: | ДВП, обшитая оцинкованным листом (опция – сварная металл дверь, деревянная массив, Сейф-дверь Россия) |
| Отделка: | Плинтуса, наличники деревянные. Козырек над входной дверью. |
| Электророводка: | Кабель ВВГ 2*2.5мм в кабель-канале, светильник ЛПО 2*18 – 2шт, розетка двойная – 1шт, выключатель, автоматы защиты. |
| Лаги в основании обработаны антисептиком, все стыки пропениваются. Внутренняя высота -2100. |

Варианты бытовок с верандой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

| Жирным выделены рекомендуемые опции |
| --- |
| Опция | 3000*2400 | 4000*2400 | 6000*2400 | 6000*3000 |
| Утепление Мин плита базальт 100 мм | 4 500 | 6 000 | 8 000 | 9 000 |
| Основание из швеллера 100 к уголку 63 | 2 200 | 2 600 | 3 500 | 4 000 |
| На пол доска 40мм вместо 25мм | 1 300 | 1 800 | 2 600 | 3 200 |
| Оцинкованный лист на дно | 2 000 | 2 600 | 3 300 | 4 000 |
| Внутри – ЛДСП (вместо СМЛ) | 3 200 | 3 800 | 4 500 | 4 900 |
| Внутри – вагонка сосна (вместо СМЛ) | 4 200 | 5 800 | 6 900 | 8 400 |
| Линолеум синтетика | 1 200 | 1 600 | 2 300 | 2 900 |
| Линолеум ПВХ вместо синтетики | 1 500 | 1 800 | 2 700 | 3 200 |
| Крыша цветной профлист | 700 | 950 | 1 400 | 1 750 |
| Высокий конек – 500мм | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| Дополнительное окно ПВХ 800*800 | 3 200 |
| Увеличить размер окна до 1200*1000 | 2 500 |
| Дополнительное окно 1200*1000 | 4 800 |
| Сварная металл дверь (утепл с замком) | 4 800 |
| Деревянная дверь из массива сосны | 1 500 |
| Сейф-дверь Гардиан Россия 2 замка | 8000 |
| Тамбур\перегородка с дверью ДВП крашеной | 3 800 – 4 300 |
| Тамбур\перегородка с филенчатой дверью | 5800 |
| Ручка-защелка круглая | 700 |
| Перегородка без двери\глухая | 2 300 – 2 800 |
| Ставня\решетка металлическая | 2 800 \ 2 300 |
| Эл\конвектор 1.5 кВт с установкой | 2 400 |
| Печь дровяная с плиткой + установка | 20 000 |
| Так же см. раздел: «Мебель и оборудование для бытовок» |
| ДОСТАВКА – от 3000 рублей Срок изготовления – от 3х дней |