Модульдом-Урал

г. Екатеринбург, пр. Промышленный,11

Тел.: (343) 200-24-23, 8-982-704-00-02. www.moduldom-ural.ru, e-mail: moduldom@mail.ru

Звоните и приезжайте: ПН-ПТ с 9:00  до 18:00

ПРАЙС-ЛИСТ НА ВАГОН-ДОМА от 10.09.2020.

| Размер | Стоимость |
| --- | --- |
| 8000*2450 Базовый | от 504 800 | УПЛАТА УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
| 8000*2450 Общежитие | от 619 500 |  |
| 8000*2450 Баня | от 576 000 |  |
| 8000*2450 Для ИТР | от 622 000 |  |
| 8000*2450 Душевая-санузел | от 582 500 |  |
| 8000*2450 Прорабская | от 554 500 |  |
| 8000*2450 Столовая | от 604 800 |  |
| 8000*2450 Сушилка | от 552 500 |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ (базовая комплектация)

| Каркас: | Уголок металлический 75 мм (Основание, угловые стойки и верхняя часть) Косынки сталь 4мм (усиление углов) Окраска – грунт-эмаль |
| --- | --- |
| Наружная обшивка: | Профлист оцинкованный С-8 0.45 мм |
| Внутренняя обшивка: | OSB (9мм) |
| Кровля: | Двускатная Профлист С-21 оцинкованный 0.45 мм |
| Утепление: | Мин плита базальтовая 100 мм (Пол, стены, потолок) |
| Парогидроизоляция: | Изоспан «В» либо аналог |
| Полы: | Профлист оцинкованный С-8 (дно) Доска 25 мм + фанера 8мм Линолеум синтетический |
| Окна: | ПВХ поворот-откид 800*800 – 1шт Двойное остекление |
| Дверь: | Металлическая «Мегастрой» |
| Отделка: | Плинтуса, наличники окрашенные деревянные. |
| Электророводка: | Кабель ВВГ 2*2.5мм в кабель-канале, светильник светодиодный – 2шт, розетка двойная – 1шт, выключатель, автоматы защиты, вывод электрики. |
| Прицеп-шасси: | Двухосный. Модель САП-845911-08. Резина бескамерная КФ-105А пр-во г. Волжский на бескамерных дисках. Запасное колесо, трос страховочный, домкраты, подкрылки, освещение, пневматическая тормозная система, комплект ключей. |
| Документы: | ПСМ на прицеп с установленным вагон-домом, техпаспорт вагон-дома Накладная, сч-фактура, договор купли-продажи. Сертификат соответствия тех. Регламенту. |
| Лаги в основании обработаны антисептиком, все стыки пропениваются. Внутренняя высота -2100. |

ВАРИАНТЫ  ВНУТРЕННИХ  ПЛАНИРОВОК

(Цены уточняйте у менеджеров)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

| Жирным выделены рекомендуемые опции |
| --- |
| Опция | 6000*2400 | 8000*2400 | 9000*2400 | 10000*2400 |
| Мин плита базальт 150 мм | 8 500 | 11 500 | 13 300 | 16 000 |
| Дополнительные стойки жесткости (4шт) из уголка 63мм с косынками | 6 500 |
| Лестница металлическая приставная с креплениями | 9 000 |
| Камерная резина на разборных дисках (в т.ч. запасное колесо) | 22 000 |
| Снаружи профлист цветной | 3 500 | 4 500 | 5 400 | 6 600 |
| Внутри – ЛДСП (вместо OSB) | 5 800 | 7 700 | 8 700 | 10 000 |
| Внутри – Вагонка (вместо OSB) | 8 100 | 10 100 | 11 300 | 13 200 |
| Линолеум ПВХ (вместо синтетики) | 2 700 | 3 500 | 4 000 | 4 900 |
| Крыша плоская сварная из листов 1.5мм | 12 000 | 15 800 | 18 600 | 20 200 |
| Доп окно ПВХ 800*800 поворот-откид | 4 000 |
| Увеличить размер окна до 1200*1000 | 1 800 |
| Дополнительное окно 1200*1000 | 5 800 |
| Сейф дверь Гардиан Россия 2 замка | 8 000 |
| Тамбур\перегородка с дверью ДВП крашеной | 4 500 – 6 000 |
| Филенчатая дверь в перегородку | 3 000 |
| Ручка-защелка круглая | 1 200 |
| Перегородка без двери\глухая | 2 800 – 4 000 |
| Ставня\решетка металлическая 800*800 | 3 600 \ 2 500 |
| Ставня\решетка металлическая 1200*1000 | 5 200 \ 3 000 |
| Эл\конвектор 1.5 кВт с установкой | 3 500 |
| Так же см. раздел: «Мебель и оборудование для бытовок» |
| ДОСТАВКА – от 4000 рублей Срок изготовления – в зависимости от загруженности производства от 3х дней до 1 месяца |